Схема

установки на Москвич-2140 датчика уровня топлива от ГАЗ-3110 (с баком 55 л.)

и указателя уровня топлива от ВАЗ-2106

- Укорачиваем длину поводка поплавка волговского датчика до требуемой на Москвиче. Я просто перекусил, укоротил где-то на 10-12 мм, потом соединил с помощью двух расплющенных молотком гаек, как указано на рисунке.

- Соединяем датчик с указателем по схеме :

P.S. К оранжевому проводу подключаем «плюс». Я его взял с выключателя печки.

Конец

# Text boxes

Р

Л

Указатель

Красно-черный

Розовый

Выключатель подсветки

Белый

Черно-белый

Выключатель печки

Оранжевый