Еще один способ установки подрулевого переключателя

Прочитал у нас в «Личном опыте» как кто-то установил переключатель от ВАЗ-2108 на ИЖ-412. Жаль, не сохранил, чья это была статья. Парень молодец, особенно понравилось, что в стоимость работ была включена стоимость пива. Тем не менее, схемы он там не привел, а с ней-то и пришлось повозиться, тем более, что он еще ставил моторчик насоса омывателя от «восьмерки», а я задался целью оставить свой штатный. Да и способ крепления переключателя мне тоже не очень понравился. В общем, вот что получилось, само-собой в меру моего разумения :

- Купил переключатель стеклоочистителя от ВАЗ-2108 (80 р.) и крепеж подрулевых переключателей от оного-же транспортного средства (20 р.)

- Крепеж распилил ножовкой по металлу вдоль центрального отверстия

- Снял кожух с рулевой колонки на своей машине.

- Установил крепеж с помощью хомута, который купил в магазине (еще 10р.). Сообразить там несложно и все сядет очень плотно.

- От штатного переключателя отсоединил провода, подсоединив к ним заранее подготовленный жгут с фишками. Жгут проложил под торпедой и вывел к рулю. СОВЕТ : чтобы при подключении не перепутать провода в жгуте, пометьте их в начале и конце кусочками изоленты с подписанными номерами. Хотя можно и просто разноцветные провода, но у меня их не было.

- Чтобы переключатель работал на двух режимах, в схему были добавлены два диода.(см. картинку)

- Подключил провода к переключателю,

- Установил кожух, все проверил.

- Родной переключатель оставил на месте . Планирую вывести на него электровентилятор системы охлаждения.

Вот и вся работа. Ездить стало намного удобнее. Думаю, кому – нибудь мой опыт пригодится.

Схема установки подрулевого переключателя стеклоочистителя ВАЗ-2108 на автомобиль Москвич-2140

# Text boxes

1.Указаны фактические цвета проводов, которые подходят к штатному переключателю «Москвич-2140», за исключением красного провода, который проводим сами.

2. Диоды –Д226Е

Переключатель ВАЗ-2108

Штатный переключатель